Производственное объединение стендового оборудования г. Москва СТЕНД СДФ для испытания и регулировки дизельных форсунок. Руководство по эксплуатации 2008г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия:   СТЕНД СДФ для испытания и регулировки дизельных форсунок.

1.2. Обозначение:   СТЕНД СДФ  ТУ4577-003-72961900-2007.

  - Стенд предназначен для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей автомобилей, строительно-дорожных машин, тракторов на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12 кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 45°С.

  - Стенд предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре воздуха от плюс 10(С до( плюс 35(С и с верхним значением относительной влажности 80% при температуре плюс 25(С.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры и характеристики должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п | Наименование показателей, единицы измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Настольный с ручным приводом |
| 2 | Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см²) | 0…40 (0…400) |
| 3 | Диапазон воспроизводимого давления, МПа (кгс/см²) | 0…35 (0…350) |
| 4 | Предел допускаемого падения давления от 35 МПа (350 кгс/см²) за 1 мин., МПа (кгс/см²), не более | 1,0 (10) |
| 5 | Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления, % | 1,5 |
| 6 | Подача топлива, мм³/цикл, не менее | 800 |
| 7 | Емкость для технологической жидкости, л, не менее | 1,8 |
| 8 | Габаритные размеры, мм, не более | 350х350х320 |
| 9 | Масса (без топлива), кг, не более | 15 |
| 10 | Срок службы, лет, не менее | 8 |
| 11 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - Комплект поставки стенда соответствует таблице 2.

Таблица 2.

| № п.п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд СДФ для испытания и регулировки форсунок | 1 |  |
| 2 | Топливопровод с накидными гайками М14х1,5 | 1 |  |
| 3 | Топливопровод с накидными гайками М14х1,5; М12х1,5 | 1 | По спец. заказу |
| 4 | Топливопровод с накидными гайками М14х1,5; М12х1,25 | 1 | По спец. заказу |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА

  - Стенд СДФ (рис.1) состоит из корпуса 7 в котором расположены: камера впрыска 6 с вентилятором 13; стойка 2 с держателем 3 для установки испытуемой форсунки; вентиль сброса давления 4; штуцер 9 для подключения испытуемой форсунки, с помощью поставляемого топливопровода, к гидроаккумулятору 4 (рис.2) ; манометр 1; указатель  уровня топлива 8; винт сброса воздуха 10; ручка 5 топливного насоса высокого давления; выключатель вентилятора 11 и предохранитель 12.

На задней стенке корпуса  установлена колодка для подключения напряжения постоянного тока 12В питания вентилятора.

4.2. Внутри корпуса стенда (рис.2), соединенные топливопроводами, расположены: топливный бак 1 с фильтром 2; насос плунжерный 3 с ручкой привода и винтом сброса воздуха; гидроаккумулятор 4  с вентилем сброса давления и штуцером подключения топливопровода;  демпфер 5 для подключения манометра, а также слив 8 камеры впрыска.

  - Привод насоса ручной и  производится ручкой 5 (рис.1). Технологическая жидкость из бака 1 (рис.2) поступает через фильтр 2 в насос 3, далее через гидроаккумулятор 4 поступает в форсунку, а через демпфер 5 – к манометру.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Стенд должен быть смонтирован с соблюдением мер безопасности при монтаже и эксплуатации производственного оборудования.

  - Помещение для стенда должно соответствовать категории В4, IIа.

  - Стенд на рабочем месте должен быть надежно закреплен при помощи 4-х болтов М8 с гайками и шайбами ГОСТ 6402-70.

  - Течь в соединениях трубопроводов не допускается.

  - Запрещается создавать на стенде давление свыше 360±5кгс/см².

- ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Для подготовки прибора к работе необходимо:

6.1.1. Установить стенд на рабочее место и закрепить 4-мя болтами;

6.1.2. Залить топливо в бак через отверстие в камере впрыска 6 (рис.1). Уровень топлива в баке контролировать по показателю уровня 8;

6.1.3. Проверить наличие течи в трубопроводах;

6.1.4. Открыть винт сброса воздуха 10 (рис.1) и, прокачивая ручкой 5 насоса, сливать топливо до момента отсутствия в нем пузырьков воздуха;

6.1.5. Закрыть винт сброса воздуха 10 и произвести прокачку топлива в течении 5 минут;

6.1.6. Проверить подачу топлива через штуцер 9 (рис.1) для подсоединения форсунки, прокачивая топливо ручкой насоса 5 при закрытом вентиле 4, до появления его в штуцере.

  - Работа на стенде.

6.2.1. Подсоединить трубопровод высокого давления к штуцеру 9 (рис.1).

6.2.2. Установить форсунку в держатель 3 (рис.1) и закрепить.

6.2.3. Подсоединить трубопровод высокого давления к форсунке.

6.2.4. Произвести подачу топлива от насоса к форсунке в следующей последовательности:

- закрыть вентиль 4 (рис.1);

- ручкой 5 насоса прокачать топливо через форсунку;

- испытать форсунку согласно технологии испытания данной марки форсунок.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

УСТРАНЕНИЯ

  - Возможные неисправности стенда и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Топливо не поступает из бака в насос. | Образовалась воздушная пробка от бака до насоса. Засорился фильтр в баке. | Открыть винт 10 (рис.1) сброса воздуха на ¼ оборота, удалить воздух и закрыть. Промыть фильтр. |
| 2. При прокачивании насоса топливо не поступает к форсунке (при наличии топлива в системе). | Не закрыт вентиль 4 (рис.1) для сброса давления. | Закрыть. |
| 3. Стенд не держит давления. | Нет герметичности в системе нагнетания. | Устранить неплотность. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Периодически проверять систему подачи топлива на герметичность, визуально и по манометру, создавая давление 350±5кгс/см². После прекращения подкачки падение давления в течение

1-ой минуты не должно превышать 10 кгс/см².

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стенд СДФ для испытания и регулировки дизельных форсунок.

Заводской номер  ____________________ соответствует техническим условиям ТУ 4577-003-72961900-2007 и признан годным для эксплуатации.

МП                                          Дата выпуска

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стенда требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2. Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю.

11.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стенда, не ухудшающие эксплуатационные характеристики стенда.

1

3

6

12

2	11

10

9

4

8	7	5

Рис.1

## Стенд СДФ для испытания и регулировки дизельных форсунок

1 – манометр; 2 – стойка; 3 – держатель форсунки; 4 – вентиль

сброса давления; 5 – ручка насоса; 6 – камера впрыска с

вентилятором; 7 – корпус; 8 – указатель уровня топлива; 9 – штуцер

подключения топливо провода; 10 – винт сброса воздуха;

- 7

5

1

2

6

3

4

Рис.2

Размещение узлов стенда СДФ

1 – бак топливный; 2 – фильтр; 3 – насос плунжерный;

4 – гидроаккумулятор; 5 – демпфер; 6 – винт сброса воздуха;

7 – манометр; 8 – слив камеры впрыска.